TECHNICKÁ  SPRÁVA

Zákazka :  	Polohopisné a výškopisné zameranie cesty II/500 Senica - Kunov

Objednávateľ: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Zhotoviteľ:	GEOSPOL s.r.o.,

Štefánikova 1435/74

905 01 Senica

Súr. systém: S-JTSK

Výš. systém: Bpv

Číslo zákazky:  558/09		Priebeh prác: 6, 7/2009

- Predmet zmluvy

Na základe objednávky bol vyhotovený polohopisný a výškopisný plán cesty II/500 Senica – Kunov

- Podklady

Podkladmi pre geodetické práce boli:

  - snímka z mapy – ako podklad pre vyznačenie záujmového územia

  - zák. č. 506/2004 – Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt cyklotrasa I. až III. etapa

  - zák. č. 612/2008 – polohopisné a výškopisné zameranie židovského cintorína v lokalite Sotina

- Špecifikácia vykonaných prác

Polohovo je situácia zameraná v súradnicovom systéme S–JTSK a výškovo v systéme Bpv. Polohopisné a výškopisné meranie sa realizovalo polárnou metódou elektronickou totálnou stanicou TOPCON GTS 226 z bodov č. 5001 až 5015 bodového poľa. Súradnice a nadmorská výška bodov bodového poľa boli určené metódou merania v reálnom čase RTK GPS aparatúrou TOPCON Hiper + s využitím siete permanentných referenčných staníc GNSS – SKPOS. Podrobné body polohopisu a výškopisu sú zamerané s kritériami pre 3. triedu presnosti.

| Súradnice bodov v ETRS 89 |
| --- |
| Bod | B (° ' '') | L (° ' '') | H [m] |
| 3442MA-1004 | 48.390053473 | 17.123714886 | 216.400 |
| 5602-18 | 48.430716694 | 17.173534402 | 313.510 |
| C66-509 | 48.371430679 | 17.265951184 | 269.892 |
| 3513MY-1008 | 48.415818605 | 17.234074239 | 339.345 |

Súradnice bodov transformačného kľúča:

| Súradnice bodov v S-JTSK |
| --- |
| Bod | Y [m] | X [m] | Nadm. výška [m] |
| 3442MA-1004 | 560535.75 | 1225595.38 | 173.40 |
| 5602-18 | 553712.67 | 1218618.81 | 270.49 |
| C66-509 | 543287.99 | 1230590.50 | 226.48 |
| 3513MY-1008 | 546487.37 | 1221469.79 | 296.12 |

4. Výpočtové, konštrukčné a kartografické práce

Podkladom pre vyhotovenie grafických originálov bol súbor súradníc podrobných bodov. Originály grafických príloh boli vyhotovené v mierke 1:500 v grafickom systéme MicroStation PowerDraft s využitím MDL aplikácie Geo. Grafické originály boli vykreslené na plotri HP DesignJet 800.

Výsledky výpočtových prác, protokoly a ostatné meračské údaje sú uložené v dokumentácii zhotoviteľa.

5.	Podzemné  a nadzemné vedenia

Telefónne vedenie – nadzemné vedenie

Elektrické vedenie NN – nadzemné vedenie

Elektrické vedenie VN – nadzemné vedenie

Elektrické vedenie VVN – nadzemné vedenie

Ropovod TRANSPETROL DN 500 – prevzatý z predchádzajúceho merania

Produktovod SLOVNAFT DN 300 - prevzatý z predchádzajúceho merania

Ropovod TRANSPETROL DN 700 + opt. kábel Transpetrol, prevzatý z predchádzajúceho merania

Medzinárodný plynovod DN 700 – zakreslený orientačne podľa zákresu správcu siete

Elektrické vedenie VN 22 kV – podzemné vedenie, zakreslené orientačne podľa situácie správcu siete

Vodovod PE DN 90– podzemný, prevzatý z porealizačného zamerania inž. sietí zák. č. 599/2008.

Plynovod – podzemný, prevzatý z porealizačného zamerania plynofikácie Kunova, zák. č. 292-189-372/1995.

Telefónne vedenie – podzemné vedenie, zakreslené orientačne podľa zákresu správcu siete

Diaľkový a optický kábel - podzemné vedenie, zakreslené orientačne podľa zákresu správcu siete

6. Použité prístroje a pomôcky

Dvojfrekvenčný geodetický prijímač Topcon Hiper+ GPS s príslušenstvom

Elektronická totálna stanica TOPCON GTS 226 s príslušenstvom

PC  Pentium IV s príslušenstvom.

Ploter HP DesignJet 800

7. Záver

Polohopisný a výškopisný plán je vyhotovený v zmysle noriem STN 01 3410 a STN 01 3411. Práce boli vykonané firmou GEOSPOL s.r.o. Senica v období jún - júl 2009.

V Senici  14. 7. 2009	              Vypracoval : Ing. Juraj Baďura

Autorizačne overil: Ing. Ivan Príkazský

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom